## Slide 1
AUDITORÍA BIM
Curso Especializado
Auditoría y Control de Calidad BIM
Curso BIM — Sesión 6
Diferencias entre modelos, indicadores de cumplimiento, riesgos técnicos, informe de revisión, matriz de observaciones y automatización de auditorías.
Ing. Manuel Bencomo
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
01 / 47

## Slide 2
AGENDA
Agenda de la sesión
01
Marco normativo: ISO 19650 y Plan BIM Perú
02
Diferencias entre modelos BIM (Diseño / Construcción / O&M)
03
Indicadores BIM de cumplimiento
04
Identificación de riesgos técnicos
05
Matriz de observaciones
06
Automatización de auditorías BIM
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
02 / 47

## Slide 3
01
Contexto y marco normativo
Por qué auditar y controlar la calidad de los modelos BIM

## Slide 4
CONTEXTO
Por qué controlar la calidad en BIM
• Un modelo con errores se propaga a presupuestos, cronogramas y obra: el costo de corregir crece cada fase.
• La auditoría convierte el control de calidad de un juicio subjetivo en un proceso repetible y medible.
• El control de calidad no es solo geometría: incluye la información asociada al elemento (LOI) y su trazabilidad.
• Un buen control de calidad reduce RFI, interferencias en obra y sobrecostos.
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
04 / 47

## Slide 5
MARCO NORMATIVO
ISO 19650: estructura general
• Familia de normas internacionales para la gestión de la información con metodología BIM a lo largo del ciclo de vida del activo.
• Sustituye y ordena prácticas previas (BS 1192, PAS 1192) bajo un estándar único, adoptable por cualquier país u organización.
• Distingue dos macro-fases: la fase de desarrollo (diseño y construcción) y la fase de operación del activo.
• Introduce el Entorno Común de Datos (CDE) como espacio único de gestión de la información del proyecto.
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
05 / 47

## Slide 6
MARCO NORMATIVO
Las cinco partes de ISO 19650
Parte | Contenido
ISO 19650-1 | Conceptos y principios generales de la gestión de información
ISO 19650-2 | Procesos durante la fase de desarrollo del activo (diseño y construcción)
ISO 19650-3 | Gestión de la información en la fase operativa del activo
ISO 19650-4 | Intercambio de información en entornos BIM
ISO 19650-5 | Enfoque de seguridad para la gestión de la información
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
06 / 47

## Slide 7
MARCO NORMATIVO
Estados del Entorno Común de Datos (CDE)
Trabajo en curso
Documentos internos, sin aprobar
→
Compartido
Información revisada y accesible al equipo
→
Publicado
Información autorizada para uso activo
→
Archivado
Registro final del proyecto
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
07 / 47

## Slide 8
MARCO NORMATIVO
EIR y BEP: quién exige, quién entrega
01
EIR — Exchange Information Requirements
• Los define el cliente/promotor.
• Especifican qué información necesita recibir.
• Son la referencia contra la que se audita el cumplimiento.
02
BEP — BIM Execution Plan
• Lo elabora el equipo del proyecto.
• Detalla cómo se gestionará y entregará esa información.
• Incluye LOD/LOI objetivo, roles y flujo de revisión.
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
08 / 47

## Slide 9
CONTEXTO NACIONAL
Plan BIM Perú: el marco local sobre ISO 19650
01
Base normativa
• DS N.° 237-2019-EF aprueba el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, con la Medida de Política 1.2: adopción progresiva de BIM.
• DS N.° 289-2019-EF aprueba disposiciones específicas para incorporar BIM en la inversión pública, modificado por el DS N.° 108-2021-EF.
02
Gobernanza y alcance
• Lo lidera el MEF a través de la PMO BIM Perú (Dirección General de Programación Multianual de Inversiones).
• Aplica a entidades de los tres niveles de gobierno sujetas al Sistema Invierte.pe.
• 4 líneas estratégicas: liderazgo público, marco colaborativo, fortalecimiento de capacidades, difusión de la visión.
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
09 / 47

## Slide 10
CONTEXTO NACIONAL
Hoja de ruta del Plan BIM Perú (Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024-2030)
Horizonte | Meta
A julio 2025 | BIM aplicado en proyectos de gobierno nacional y regional; marco normativo aprobado
A julio 2030 | BIM obligatorio en gobierno nacional y regional; implementación en gobierno local; plataforma tecnológica operativa; currícula BIM en educación superior
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
10 / 47

## Slide 11
EJEMPLO APLICADO — SISTEMA DE DRENAJE
EIR y BEP para un sistema de drenaje pluvial
• El cliente (EIR) exige el modelo con pendientes de tubería, diámetros, cotas de invert y capacidad hidráulica verificable.
• El BEP del proyecto fija LOD 300 para el diseño conceptual y LOD 350-400 para la red antes de construcción.
• Si el proyecto es una inversión pública sujeta a Invierte.pe, el Plan BIM Perú exige este mismo par EIR/BEP.
Ejemplo transversal de la sesión: sistema de drenaje pluvial.
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
11 / 47

## Slide 12
02
Diferencias entre modelos BIM
Diseño, Construcción y Operación & Mantenimiento

## Slide 13
CONCEPTOS CLAVE
LOD, LOI y LOIN: tres preguntas distintas
01
LOD — Level of Development
• Nivel de desarrollo geométrico.
• De representación conceptual a definición constructiva precisa.
02
LOI — Level of Information
• Información no geométrica del elemento.
• Materiales, costos, propiedades técnicas, datos de mantenimiento.
03
LOIN — Level of Information Need
• Estándar ISO 19650.
• Pregunta qué información es realmente necesaria, no solo cuánta.
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
13 / 47

## Slide 14
CONCEPTOS CLAVE
LOD vs. LOI vs. LOIN
Concepto | Qué mide | Pregunta que responde
LOD | Precisión geométrica del elemento | ¿Qué tan detallada es la forma?
LOI | Datos no geométricos asociados | ¿Qué información lleva el elemento?
LOIN | Necesidad real de información (ISO 19650) | ¿Para qué se necesita esa información?
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
14 / 47

## Slide 15
MODELOS POR FASE
Modelo de Diseño
• LOD bajo en etapas tempranas, creciendo hacia definiciones constructivas.
• Prioriza coordinación espacial, toma de decisiones y cumplimiento normativo.
• La información es conceptual y evoluciona con cada hito de diseño.
• Público: arquitectos, ingenieros de diseño, cliente.
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
15 / 47

## Slide 16
MODELOS POR FASE
Modelo de Construcción
• LOD y LOI altos: geometría precisa apta para fabricación e instalación (LOD 350-400).
• Incorpora secuenciación constructiva, cantidades y especificaciones.
• Coordinación multidisciplinaria activa: detección de interferencias (clash detection).
• Público: contratistas y subcontratistas que ejecutan la obra.
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
16 / 47

## Slide 17
MODELOS POR FASE
Modelo de Operación y Mantenimiento (O&M)
• No hereda todo el modelo de construcción: contiene solo lo necesario para operar y mantener el activo.
• Incluye garantías, manuales, ciclos de mantenimiento, proveedores y códigos de clasificación.
• El público cambia: de diseñadores/constructores a gestores de instalaciones (facility management).
• Se rige por ISO 19650-3, dedicada específicamente a la fase operativa.
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
17 / 47

## Slide 18
EL PUENTE ENTRE FASES
COBie: Construction Operations Building Information Exchange
• Estándar abierto que estructura los datos del activo en una hoja de cálculo (.xlsx) interoperable.
• Se puebla durante diseño y construcción: espacios, equipos, sistemas y componentes.
• Se transfiere a sistemas GMAO/CMMS que usan los equipos de mantenimiento.
• Automatizable: extensiones como "Autodesk COBie Extension" generan la hoja directamente desde el modelo.
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
18 / 47

## Slide 19
EL CICLO DEL ACTIVO
Del modelo de Diseño al modelo de O&M
Diseño
LOD bajo-medio · geometría conceptual
→
Construcción
LOD 350-400 · coordinación y cantidades
→
Traspaso COBie
Extracción de datos de activo
→
Operación y Mantenimiento
LOI alto · datos de mantenimiento
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
19 / 47

## Slide 20
SÍNTESIS
Resumen comparativo de los tres modelos
Modelo | Nivel de detalle | Público objetivo | Propósito principal
Diseño | LOD bajo → medio | Diseñadores, cliente | Decisiones y cumplimiento normativo
Construcción | LOD 350-400, LOI alto | Contratistas, subcontratistas | Coordinación, fabricación e instalación
Operación y Mantenimiento | LOD moderado, LOI muy alto | Gestores de instalaciones | Operar y mantener el activo (COBie)
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
20 / 47

## Slide 21
EJEMPLO APLICADO — SISTEMA DE DRENAJE
El mismo sistema de drenaje, tres modelos distintos
Modelo | Qué contiene
Diseño | Trazado conceptual de tuberías, pendientes preliminares, puntos de descarga
Construcción | Diámetros y materiales definitivos, cotas de invert, cajas de registro, LOD 350-400, coordinación con cimentación y otras redes
Operación y Mantenimiento | Datos COBie: frecuencia de limpieza, vida útil de tuberías, proveedor de mantenimiento, planos as-built
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
21 / 47

## Slide 22
03
Indicadores BIM de cumplimiento
Cómo medir el desempeño de la implementación BIM

## Slide 23
KPI BIM
Qué son los indicadores clave de desempeño (KPI)
• Miden tiempo, costo y alcance de las acciones tomadas en torno a la metodología BIM.
• Cada organización se mide contra su propia línea base, no contra un estándar externo fijo.
• Se aplican bajo el ciclo de mejora continua Deming: Planear → Hacer → Revisar → Actuar.
• Referencia ampliamente citada: propuesta de 14 KPI en 4 grupos (BIM Forum Colombia / CAMACOL).
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
23 / 47

## Slide 24
KPI BIM · GRUPO 1
Conceptualización, prefactibilidad y diseño esquemático
Indicador | Qué mide
Variación de tiempo en definición de alternativas | Reducir tiempos de diseño
Variación presupuesto factibilidad vs. ejecución | Precisión presupuestaria temprana
Tiempo de generación del presupuesto preliminar | Velocidad de presupuestación
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
24 / 47

## Slide 25
KPI BIM · GRUPO 2
Anteproyecto y documentación para construcción
Indicador | Qué mide
Disminución de solicitudes de cambio | Reducir inconsistencias de diseño
Reducción de RFI | Mejorar claridad de coordinación
Tiempo de presupuestación (normalizado por m²) | Acelerar cuantificación
Variación presupuesto anteproyecto vs. ejecución | Precisar estimaciones
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
25 / 47

## Slide 26
KPI BIM · GRUPO 3
Pre-construcción y compras
Indicador | Qué mide
Variabilidad cantidades teóricas vs. reales | Optimizar gestión de materiales
Tiempo de cálculo de cantidades | Cumplir cronograma de compras
Actividades no programadas | Optimizar cronograma de obra
Tiempo de generación de cronogramas | Acelerar programación
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
26 / 47

## Slide 27
KPI BIM · GRUPO 4
Construcción / ejecución
Indicador | Qué mide
Interferencias en obra | Reducir conflictos constructivos
Variación de RFI durante ejecución | Contar con información clara
Cambios de programación | Hacer seguimiento efectivo
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
27 / 47

## Slide 28
CUMPLIMIENTO DEL MODELO
Indicadores de cumplimiento a nivel de modelo
• % de elementos con LOD/LOI conforme al BEP acordado.
• % de parámetros obligatorios completos por disciplina.
• N.º de advertencias críticas (duplicados, geometría) por entrega.
• % de interferencias resueltas frente a las detectadas.
• Estos indicadores se contrastan directamente contra los EIR definidos por el cliente.
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
28 / 47

## Slide 29
EJEMPLO APLICADO — SISTEMA DE DRENAJE
KPI sobre la red de drenaje
• Variación de cantidades teóricas vs. reales de tubería instalada (metros lineales).
• N.º de interferencias en obra entre la red de drenaje y las redes eléctrica y de agua potable.
• RFI generados por pendientes insuficientes detectadas ya en construcción.
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
29 / 47

## Slide 30
04
Identificación de riesgos técnicos
De la detección reactiva a la prevención en el modelo

## Slide 31
RIESGOS TÉCNICOS
Qué son los riesgos técnicos
• Implican fallos en el diseño o en la tecnología utilizada: errores de modelado, incompatibilidades entre disciplinas, datos incompletos.
• También incluyen fallas de interoperabilidad de software entre las herramientas del equipo.
• La responsabilidad de gestionarlos recae principalmente en los consultores/proyectistas de cada especialidad.
• El BIM Manager coordina la trazabilidad de estos riesgos entre disciplinas.
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
31 / 47

## Slide 32
IDENTIFICACIÓN
Tres métodos de identificación de riesgos
01
Análisis de documentos
• Revisión de contratos, planos y especificaciones.
• Detecta vacíos o inconsistencias contra el BEP.
02
Lluvia de ideas
• Sesiones con el equipo multidisciplinario.
• Anticipa conflictos antes de modelar.
03
Entrevistas
• Consulta a expertos técnicos y partes interesadas.
• Estructuras, MEP, arquitectura señalan puntos críticos.
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
32 / 47

## Slide 33
APORTE DE BIM
De la corrección reactiva a la prevención
• Detección de interferencias (clash detection) entre disciplinas en el modelo federado.
• Simulaciones de constructibilidad y secuenciación (4D) antes de llegar a obra.
• Verificación normativa automática: accesibilidad, protección contra incendios, rutas de evacuación.
• El modelo 3D federado permite visualizar, analizar y mitigar problemas antes de la ejecución.
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
33 / 47

## Slide 34
REGISTRO DE RIESGOS
Ejemplo de registro de un riesgo técnico
Campo | Ejemplo
Riesgo | Interferencia entre ducto HVAC y viga estructural, nivel 3
Probabilidad | Alta
Impacto | Retrabajo en obra + retraso de 5 días
Responsable | Coordinador MEP
Mitigación | Resolver en modelo antes de emitir para construcción
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
34 / 47

## Slide 35
EJEMPLO APLICADO — SISTEMA DE DRENAJE
Riesgo técnico en el sistema de drenaje
Campo | Ejemplo
Riesgo | Pendiente de tubería inferior al mínimo normativo (1%), detectada en el modelo
Probabilidad | Media
Impacto | Estancamiento de aguas pluviales, retrabajo de excavación
Responsable | Ingeniero sanitario
Mitigación | Corregir cotas en el modelo antes de emitir para construcción
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
35 / 47

## Slide 36
05
Matriz de observaciones
La tabla de trazabilidad que conecta auditoría y gestión

## Slide 37
MATRIZ DE OBSERVACIONES
Campos típicos de la matriz
Campo | Descripción
N.° | Correlativo del hallazgo
Disciplina | Arquitectura, estructuras, MEP, etc.
Elemento / Ubicación | Elemento del modelo y su ubicación
Descripción | Qué no cumple y respecto a qué requisito
Severidad | Crítica / mayor / menor
Tipo | Geométrico, de información, de coordinación, normativo
Responsable | Quién debe subsanarlo
Fecha límite | Plazo de levantamiento
Estado | Abierta / en proceso / cerrada / no aplica
Evidencia | Captura, vista 3D o ID del clash asociado
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
37 / 47

## Slide 38
USO OPERATIVO
Qué hace la matriz además de documentar
• Cuantifica el indicador "% de observaciones cerradas vs. abiertas" en cada corte del proyecto.
• Es la base de las reuniones de coordinación BIM (BIM Coordination Meetings).
• Permite medir tendencia por disciplina: quién genera más hallazgos y con qué severidad.
• Se retroalimenta directamente de los KPI de interferencias vistos en la sección 03.
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
38 / 47

## Slide 39
EJEMPLO APLICADO — SISTEMA DE DRENAJE
Una observación real de la red de drenaje en la matriz
Campo | Valor
N.° | 014
Disciplina | Sanitaria
Elemento / Ubicación | Tubería de drenaje pluvial, nivel -1, eje C-D
Descripción | La tubería atraviesa una viga de cimentación sin holgura
Severidad | Crítica
Tipo | Coordinación (clash)
Responsable | Coordinador MEP / sanitario
Estado | Abierta
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
39 / 47

## Slide 40
06
Automatización de auditorías BIM
De la revisión manual a la verificación programada

## Slide 41
HERRAMIENTAS
Solibri y Dynamo: dos formas de automatizar
01
Solibri — Model Checker
• Compara el modelo contra reglas parametrizables.
• Nomenclatura, normativa, propiedades, espacios MEP, accesibilidad, evacuación.
• Reglas personalizables por proyecto u organización.
02
Dynamo — visual scripting en Revit
• Automatiza tareas repetitivas de control de calidad.
• Valida masivamente parámetros y cumplimiento normativo.
• Exporta datos para auditoría de metadata (información no gráfica).
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
41 / 47

## Slide 42
AUTOMATIZACIÓN CON IA
Tres procesos de auditoría que la IA puede automatizar
01
Clasificación automática de clashes
• Modelos de visión por computadora priorizan las interferencias detectadas por severidad y disciplina.
• Reduce la revisión manual clash por clash.
02
Redacción de la matriz de observaciones
• IA generativa convierte los reportes crudos de Solibri/Navisworks en descripciones claras y accionables.
• Acelera el paso de hallazgo técnico a fila de matriz.
03
Predicción de riesgos técnicos
• Modelos de machine learning analizan RFI y cambios históricos del proyecto.
• Anticipan qué zonas del modelo son más propensas a interferencias.
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
42 / 47

## Slide 43
HERRAMIENTAS Y BENEFICIOS
Navisworks y beneficios de automatizar
• Navisworks: detección automática de interferencias (clash detection) entre disciplinas federadas.
• Cobertura del 100% del modelo frente al muestreo manual.
• Repetibilidad: mismas reglas en cada entrega, permitiendo medir tendencia (KPI de la sección 03).
• Trazabilidad directa hacia la matriz de observaciones y el informe técnico.
• Libera al equipo BIM para enfocarse en hallazgos de criterio, no en errores mecánicos.
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
43 / 47

## Slide 44
EJEMPLO APLICADO — SISTEMA DE DRENAJE
Automatizar la auditoría de la red de drenaje
• Un script de Dynamo valida automáticamente que toda tubería cumpla la pendiente mínima normativa (1%).
• Una regla de Solibri detecta cruces entre la red de drenaje y elementos estructurales.
• Un modelo de IA clasifica y prioriza los clashes de la red de drenaje antes de que un humano los revise.
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
44 / 47

## Slide 45
Resumen de la sesión 6
Del modelo a la evidencia: diferenciar, medir, prevenir, documentar y automatizar.
• Marco normativo: ISO 19650 y su adaptación local, el Plan BIM Perú (DS 289-2019-EF, hoja de ruta a 2025-2030).
• Diferencias entre modelos: LOD/LOI/LOIN y el traspaso COBie hacia O&M.
• Indicadores: 14 KPI de gestión + indicadores de cumplimiento del modelo.
• Riesgos técnicos: identificación preventiva apoyada en el modelo federado.
• Matriz de observaciones: la trazabilidad que conecta auditoría y gestión, exigida en inversión pública peruana.
• Automatización: Solibri, Dynamo y Navisworks como aceleradores, no reemplazo del criterio técnico.
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
45 / 47

## Slide 46
REFLEXIÓN FINAL
“La estandarización no se corrige a mitad de obra: se diseña el primer día del proyecto.”
Cada nomenclatura, cada plantilla, cada regla de LOD/LOI que se define antes del primer trazo cuesta minutos. La misma regla, impuesta después de que el equipo ya modeló a su manera, cuesta semanas de retrabajo y observaciones repetidas. Auditar bien un modelo empieza por exigir, desde el kickoff, el mismo EIR, el mismo BEP y los mismos criterios de calidad para todas las disciplinas — en Gesconvial, esa disciplina temprana es la que hace que la auditoría sea una confirmación, no una corrección.

## Slide 47
GESCONVIAL
SESIÓN 6 · AUDITORÍA Y CONTROL DE CALIDAD BIM
¡Gracias!
Preguntas, comentarios y observaciones son bienvenidos para seguir estandarizando juntos.
Auditoría y Control de Calidad BIM · Sesión 6 · Gesconvial
47 / 47